## Slide 1: 텀프로젝트 발표자료
정현모, 고태영

## Slide 2: 미니 컴퓨터
동작 및 기능
입력 및 출력
구현

## Slide 3: 1. 동작 및 기능
명령어 형식 : (명령어) (dst) (src)
-> 4가지 명령어를 구현하여 기능을 수행함.
MOV : 주소를 가르키는 dst에 src가 주소값일 경우 알파벳을 binary로 치환 후 RAM에서 해당 주소의 값을 READ하여 dst에 WRITE함, 상수 값일 경우는 binary로 치환후 단순히 dst에 WRITE.
ADD, SUB: 주소를 가르키는 dst에 src가 주소값일 경우 마찬가지로 치환후 src 값을 READ하여 dst ± src 값을 WRITE, 상수 값이면 dst에 dst+src를 WRITE.
SHW : dst에 저장된 값을 READ하여 7-Segment에 출력

## Slide 4: 2. 입력 및 출력
DIP Switch 값이 1일 경우, Keypad로
부터 알파벳 값을 입력 받음.
Ex) 111 – C, 5 – N
0일 경우는 그대로 숫자로서 입력
입력하는 한자리 마다 구분을 두기
위해 Space 사용이 필요하여 구현함.
주소를 입력할 때는 A~H까지 8개중에서 입력
8
vwx
2
def
3
ghi
4
jkl
5
mno
6
pqr
9
yz
1
abc
7
stu
*
0
Space
#
Enter

## Slide 5: 2. 입력 및 출력
출력의 경우 실시간으로 LCD에 명령어 입력하는 것이 출력됨.
SHW 명령어 사용시 해당 레지스터 주소에 담겨져 있는 7 Segment에 decimal화 하여 출력함.

## Slide 6: 3. 구현
Register – LCD사용을 위해 ASCII 값으로 바꿔서 사용해야 하므로, CPU, RAM에서 사용되는 모든 변수 저장 Register들을 8bit로 선언
CPU : 각 명령어에 대해 동작 처리와 알파벳으로 들어오는 주소값의 binary , LCD 화 decimal to ascii, 출력을 위한 상수값의 binary ascii to binary(num), 화를 위해 SHW 8bit binary to segment , ADD, SUB 를 위해 사용 를 위한 8bit 가감산기 사용.
RAM : 8bit register 8개로 8bit SRAM(주소 A~H) 제작
LCD : 사용자로부터 입력을 받아 ASCII값을 저장해서 출력해둘 레지스터 7개를 사용하여 구현